## Slide 1: CONOCIMIENTO Y MANEJO DEL MATERIAL DE LABORATORIO
PRÁCTICA #1

## Slide 2: MATERIAL Y EQUIPO COMÚN
Equipo
Aparatos mecánicos
Aparatos ópticos
Refractómetro
Aparatos electrométicos
Potenciómetro
Aparatos fotométricos
Balanzas
Fotocalorímetro, espectrofotómetro

## Slide 3: MATERIAL Y EQUIPO COMÚN
Material
De sostén
Recipientes
Volumétricos
Uso específico
Soporte universal, anillo, rejilla, gradilla
Frascos, matraz
Probeta, bureta, matraz aforado
Embudos, vasos precipitados, tubo de ensayo

## Slide 4: Material de uso general

## Slide 5: Gradilla
Pieza de metal, plástico o madera con taladros en los cuales se introducen los tubos de ensayo.

## Slide 6: Soporte Aro metálico
Soporte: Suele ser de metal, constituido por una larga varilla enroscada en una base. A él se sujetan los recipientes que se necesitan para realizar los montajes.
Aro: Es un anillo circular de hierro que se adapta al soporte universal. Sirve como soporte de otros utensilios como: vasos de precipitados, embudos,…

## Slide 7: Pinzas de Extensión
Instrumento metálico, que por presión de las extremidades de sus dos brazos permiten la sujeción de diversos aparatos en los montajes experimentales.

## Slide 8: Mortero con pistilo
Recipiente de cristal que sirve para machacar o moler los sólidos que se quieren reducir a pasta o polvo.

## Slide 9: Pinzas para crisol
Tenacillas: Permiten sujetar crisoles.

## Slide 10: Material para contener sustancias

## Slide 11: Matraz Erlenmeyer
Frasco troncocónico de vidrio de base ancha y cuello estrecho y corto.
Suele llevar una escala graduada que permite medir distintos volúmenes.
Se utiliza en valoraciones y en destilación.

## Slide 12: Vasos de precipitados
Recipiente de vidrio de forma cilíndrica y fondo plano.
Se usa :
-Para contener líquidos que intervienen en procesos químicos, como la precipitación.
-Para calentar sustancias.

## Slide 13: Matraz de fondo redondo
Matraz de vidrio de fondo redondeado, que se usa cuando queremos calentar una sustancia de forma homogénea.

## Slide 14: Medida de volúmenes líquidos

## Slide 15: Bureta
Tubo largo de vidrio, cerrado por un extremo con una llave y abierto por el otro.
El tubo está exactamente graduado en décimas de c.c., de modo que la cantidad de líquido que se deja salir por la llave puede ser medido con toda precisión en tales unidades.

## Slide 16: Pipeta
Tubo de cristal abierto por ambos extremos y ensanchado en su parte media.
Sirve para transvasar pequeñas cantidades de líquido. (Para realizar esta operación se introduce el extremo inferior de la pipeta en el líquido y se succiona por el otro extremo hasta que el líquido ascienda a la altura deseada).
Usamos en el laboratorio:
Pipeta aforada: lleva grabada su capacidad sobre el cristal.
Pipeta graduada: lleva grabada una escala graduada en c.c. y submúltiplos de esta unidad. Sirve para medir pequeños volúmenes.

## Slide 17: Pera de goma Aspirador de pipetas
Utensilios de goma o plástico que se usan para succionar líquidos, y permiten dosificarlos.
El aspirador lleva rueda de carga y válvula de vaciado.

## Slide 18: Probeta
Recipiente de cristal, alargado en forma de tubo, con un pie soporte. Está graduada en c.c.
Se usa para medir volúmenes (no muy exactos).

## Slide 19: Matraz aforado
Matraz de cristal, de fondo plano y forma de pera, con cuello largo y estrecho, que lleva grabada una raya transversal a su alrededor, correspondiente al volumen exacto del matraz a 20ºC.
Se usa para preparar disoluciones.

## Slide 20: Medida de masas

## Slide 21: Balanza analítica
Balanza de alto nivel de precisión, recomendable para pesar cantidades de sustancia pequeñas.
Está encerrada en una vitrina para evitar corrientes de aire que influyan en la pesada.

## Slide 22: Balanza electrónica
Balanza compacta con plato de acero extraíble.
Se usa para pesar material sólido cuando requiere de cierta precisión.

## Slide 23: Calentamiento

## Slide 24: Rejilla DE ASBESTO
Rejilla: Es una tela de alambre de forma cuadrangular con la parte central recubierta de amianto (material no inflamable), con el objeto de lograr una mejor distribución del calor.

## Slide 25: Mechero Bunsen
Quemador de gas con el que se obtiene una llama de gran intensidad calorífica.

## Slide 26: Termómetro
Aparato destinado a medir la temperatura.
En él cada grado está subdividido en décimas de grado.

## Slide 27: Filtración, cristalización, decantación y destilación

## Slide 28: Embudo
Pueden ser de vidrio o plástico y de tallo largo, corto o mediano.
Son útiles para filtrar sustancias y para envasarlas en otros recipientes, evitando el derramamiento accidental.

## Slide 29: Embudo de decantación
Son de vidrio, en forma de pera y con una llave.
Se usan para separar líquidos de diferentes densidades.

## Slide 30: Matraz Kitasato
Matraz de pared gruesa, con una tubuladura lateral.
Se utiliza en las filtraciones: en su boca se acopla mediante un corcho agujereado el embudo Büchner y en la tubuladura, mediante una goma la trompa de agua.

## Slide 31: Embudo Büchner
Embudo de porcelana con la base agujereada, sobre esta se coloca un papel de filtro.
Se acopla por su extremo inferior mediante un corcho taladrado al matraz kitasato.

## Slide 32: Matráz de destilación
Matraz de cristal de fondo redondeado, con tubuladura lateral.
Se usa para calentar líquidos cuyos vapores deben seguir un camino obligado (hacia el refrigerante), por lo que cuentan con una salida lateral

## Slide 33: Refrigerante
Está formado por un tubo largo por donde se hace pasar el vapor. Este tubo está recubierto por una camisa de refrigeración por donde se hace circular agua del grifo en contracorriente al vapor. A medida que el vapor atraviesa el tubo refrigerante se enfría (el agua de refrigeración se calienta) y condensa en gotas que caen por la parte inferior, que se recoge en un Erlenmeyer.

## Slide 34: ACTIVIDAD I
Pedir material
Identificar y agruparlo
Nombrar

## Slide 35: ACTIVIDAD II
Pesar vidrio de reloj
+ CaCO3 = 3g
Pesar vidrio de reloj
+ NaCl = 2g
Realizar las pesadas 4 veces
Pesar primero en balanza granataria y después en balanza electrónica

## Slide 36: ACTIVIDAD III
Bureta 25ml H2O destilada
Vaciar en vaso precipitados y registrar volumen
Vaciar en probeta y registrar volumen
Con una pipeta medir vol de la bureta
Repetir 4 veces
Repetir 4 veces
Repetir 4 veces

## Slide 37: ACTIVIDAD IV: Densidad de líquidos.
25ml H2O dest.
2g NaCl + 100ml H2O dest.
m= _______ T = _______
A 25ml m = _____ T = _____

## Slide 38: ACTIVIDAD V
Calentar H2O
Tomar la T cada 30 seg durante 5 min
Solución de NaCl
Tomar la T cada 30 seg durante 5 min

## Slide 39: ACTIVIDAD VI
Llenar garrafón con aire
Dejar salir aire en variaciones de 5 cm